Доброе Утро, гр. 44.  Выполняем экзаменационные задания строго с 12.00 до 12. 50, в 13. 00 прием ответов закрываю, успехов……. У кого есть задолженности, в течении следующей недели должны их закрыть.

Часть А. Закрытые задания.

Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных ответах один правильный.

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1. Чугун – это сплав содержащий углерода более…….% | 0,8 1,5 2 2,14 | 1 2 3 4 |
| 2. Сталь – это сплав содержащий углерода менее…….% | 4,7 3 2,14 5 | 1 2 3 4 |
| 3. К продуктам доменного производства не относятся… | Доменный газ Сталь Чугуны литейные Ферросплавы | 1 2 3 4 |
| 4. Кристаллическая решетка, содержащая 14 атомов называется… | Гранецентрированной Объемоцентрированной Гексогональной Призматической | 1 2 3 4 |
| 5. Гексогональная кристаллическая решетка содержит…. атомов | 8 12 17 15 | 1 2 3 4 |
| 6. Свойство материала восстанавливать свою форму после прекращения действия нагрузки называется… | Прочность Твердость Упругость вязкость | 1 2 3 4 |
| 7. Способность плавиться при нагревании относится к … свойствам | Химическим Механическим Физическим технологическим | 1 2 3 4 |
| 8. Определение твердости вдавливанием алмазного конуса является методом… | Бринелля Роквелла Викерса Риттера | 1 2 3 4 |
| 9. Выше линии ликвидуса сплавы находятся в …. состоянии | Твердом Газообразном Переходном Жидком | 1 2 3 4 |
| 10. Ограниченный твердый раствор углерода в α- железе называется…. | Феррит Перлит Цементит ледебурит | 1 2 3 4 |
| 11. Химическое соединение железа с углеродом называется… | Перлит Цементит Феррит Аустенит | 1 2 3 4 |
| 12. Эвтектика чугуна- это точка… | А С В Е | 1 2 3 4 |
| 13. Сталь Ст.3 относится к….. сталям | Углеродистым инструментальным Легированным инструментальным Углеродистым конструкционным обычного качества Легированным конструкционным | 1 2 3 4 |
| 14. Сталь 50 относится к….. сталям | Углеродистым инструментальным Легированным инструментальным Углеродистым конструкционным качественным Легированным конструкционным | 1 2 3 4 |
| 15. Материал У9А относится к … | Углеродистым сталям Легированным сталям Латуням Бронзам | 1 2 3 4 |
| 16. Материал ВЧ45-6 является… | Белым чугуном Высокотвердым чугуном Ковким чугуном Высокопрочным чугуном | 1 2 3 4 |
| 17. К видам термической обработки не относится… | Улучшение Старение Цементация Отжиг | 1 2 3 4 |
| 18. Алитирование – это насыщение поверхностного слоя заготовки… | Азотом Углеродом Алюминием Кремнием | 1 2 3 4 |
| 19. В маркировке легированных сталей буква М обозначает… | Медь Марганец Монельметалл Молибден | 1 2 3 4 |
| 20. В маркировке легированных сталей буква С обозначает… | Селен Кремний Углерод цирконий | 1 2 3 4 |
| 21. Если в маркировке легированных сталей после обозначения легирующего элемента нет цифры, то это значит, что элемента содержится до…..% | 1,5 3 2,5 2 | 1 2 3 4 |
| 22. В маркировке конструкционных сталей обозначается содержание углерода в …долях процента | Целых Десятых Сотых Тысячных | 1 2 3 4 |
| 23. В маркировке инструментальных сталей обозначается содержание углерода в …долях процента | Целых Десятых Сотых Тысячных | 1 2 3 4 |
| 24. Быстрорежущая сталь в маркировке всегда обозначается первой буквой… | Б В Т Р | 1 2 3 4 |
| 25. Механическая смесь феррита и цементита называется… | Феррит Перлит Цементит ледебурит | 1 2 3 4 |
| 26. Механическая смесь перлита и цементита называется… | Феррит Перлит Цементит ледебурит | 1 2 3 4 |
| 27. Ограниченный твердый раствор углерода в (-железе называется… | Феррит Аустенит Цементит ледебурит | 1 2 3 4 |

Часть В Открытые задания

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Прочитайте вопрос, подумайте и вставьте пропущенное слово |  |
| 28. Сплав, содержащий более 2,14% углерода называется… |  |
| 29. Сплав, содержащий менее 2,14% углерода называется… |  |
| 30. Основной печью для производства стали является…. |  |
| 31. Вещества, в которых атомы расположены беспорядочно и при нагревании переходят в жидкое состояние называются… |  |
| 32. Геометрически правильные построения, внутри которых наблюдается периодическая повторяемость фигур в трех измерениях называются… |  |
| 33. Пространственные фигуры, определяемые минимальным числом атомов и позволяющие путем переноса этих фигур в трех измерениях получить кристаллическую решетку называются … |  |
| 34. Свойство сопротивление материала деформации в поверхностном слое при местном силовом контактном воздействии называется… |  |
| 35. Свойство способность поглощать механическую энергию и при этом проявлять значительную пластичность вплоть до разрушения называется… |  |
| 36. Свойство материала восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних, вызвавших деформацию, называется… |  |
| 37. Сочетание двух или нескольких металлов и неметаллов, у которых сохраняются металлические свойства, называется |  |
| 38. Ограниченный твердый раствор углерода в (-железе называется….. |  |
| 39. Ограниченный твердый раствор углерода в (-железе называется….. |  |
| 40. Химическое соединение железа с углеродом называется….. |  |
| 41. Механическая смесь феррита и цементита называется….. |  |
| 42. Механическая смесь перлита и цементита называется….. |  |
| 43. Двузначные цифры в марке углеродистой качественной стали означают среднее массовое содержание углерода в …… долях %. |  |
| 44. Углеродистые инструментальные стали маркируются первой буквой… |  |
| 45. В маркировке чугунов буквы КЧ обозначают… |  |
| 46. В маркировке чугунов буквы СЧ обозначают… |  |